ООО «Компания «ПВР»

Установка наземная силовая

источник питания постоянного тока 28 В

МОДЕЛЬ: PVR 400

Технический паспорт

и инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Благодарим  Вас  за выбор нашего  Источника  питания постоянного тока PVR 400.

−	В данном источнике питания используются современные силовые модули с выходным напряжением 28 В.

−	Питание от промышленной трехфазной сети электропитания.

−	Защищенность от помех, исключает влияние работающего источника питания на    другие  электрические приборы.

−	Новейшая технология контроля выходной мощности и силы тока.

−	Малые размеры, небольшой вес, простота эксплуатации.

−	Применяется на открытом воздухе  и в закрытом помещении.

Основными отличительными особенностями источника питания являются:

− Возможность продолжительной работы (состояние – вкл.) при температуре окружающей среды от  –20 °С до + 50 °С.

− Обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по силе тока или по мощности, источник питания автоматически отключается.

− Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

− Применение микроэлектронных блоков, обеспечивающих высокую мощность и экономичность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Современный источник питания обладает наилучшими характеристиками  этого класса.

Является идеальным для проведения ремонтно-монтажных, регламентных работ, предполетных проверок, тренингов, тестирований авиационной техники, как в закрытых помещениях, так и на открытых стоянках.

Источник питания PVR 400 обеспечивает подачу постоянного тока в номинальном режиме 400 А напряжением 28 В.

Эффективно используется в:

−	В аэропортах и авиастроительных предприятиях;

−	В лабораториях и конструкторских бюро;

− 	В ремонтных и эксплуатационных службах авиакомпаний и аэропортов;

− 	На вертодромах и приписных площадках;

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Источник питания постоянного тока 28 В  PVR 400				1 шт.

2. Входной кабель 5 м с силовым  разъемом						1 шт.

3. Выходной кабель 5 м  с авиационным  разъемом ШРАП-500			1 шт.

4. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации				1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание 3 фазы, В | 380 +/- 15 % |
| --- | --- |
| Макс. ток потребления из сети, на одной фазе А | 32 |
| Диапазон частоты входного напряжения сети, Гц | 50 +/- 6 % |
| Выходное напряжение, В | 28 (Регулировка в диапазоне 20 В – 30 В) |
| Выходной ток Номинальный выходной ток, А | постоянный 400 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Пульсация на выходе (макс.), мВ | 200 |
| Защита: | Имеет электронную защиту по току и напряжению на выходе и входе, а также защиту от перегрева. |
| Температура окружающей среды, °С | -20 °С до +50 °С |
| Класс защиты | IP44 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ мм | 580х310х540 |
| Масса, кг | 45 |

4.1 Условия эксплуатации

Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи, и прочее.

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с

ООО «Компания «ПВР» дополнительно.

Расстояние между источником питания и любой боковой поверхностью (стены), во избежание нарушения внутренней вентиляции, должно быть не менее  30 см.

Температура окружающего воздуха, °С		-20 °C до +50 °С

Относительная влажность воздуха, не более 		90 %

4.2 Назначение органов управления

− Автомат защиты сети – служит для включения\выключения источника питания.

− Амперметр – показывает величину потребляемого нагрузкой  электрического тока.

− Вольтметр – показывает напряжение на выходе  источника питания.

− Потенциометр – служит для регулировки выходного напряжения.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности и меры предосторожности

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией источника питания, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР».

ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность источника питания, которые возникли из-за  некорректной эксплуатации источника питания, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! − В целях обеспечения безопасности при подключении источника питания к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». − К работе с источником питания допускаются лица не моложе 18 лет, обученные работе с данным источником питания. Внутри корпуса изделия имеется опасное для жизни напряжение.

Подключение источника питания и его ремонт  должны производить квалифицированные специалисты.

К работе с источником питания допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Источник питания должен использоваться только по назначению.

Всегда отключайте источник питания от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием.

Никогда не оставляйте включенный источник питания без внимания

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатировать источник питания при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.

2. Эксплуатировать источник питания при наличии деформации деталей корпуса.

3. Хранить и эксплуатировать источник питания в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Демонтировать источник питания.

5. Проводить техническое обслуживание источника питания во время его эксплуатации.

6. Переносить источник питания, подключенный к сети электропитания.

7. Включать или выключать вилку входного кабеля в сеть электропитания в момент  работы источника питания с нагрузкой (например: источник питания подключен к воздушному судну).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Подключение источника питания и его ремонт, должны производить квалифицированные сотрудники.

Перед подключением  источника питания убедитесь в наличии центрального контура заземления, в исправности электрических розеток, в наличии допустимого напряжения для работы источника питания во входной сети электропитания.

Перед началом работы проверьте состояние кабелей и если они неисправны, то замените их.

6.1 Начало работы

- Свободный разъем входного кабеля подключите к сети электропитания.

- Выходной разъём ШРАП 500 соедините с нагрузкой.

- Поднимите автомат защиты сети, подсветка дисплеев вольтметра и амперметра включится. На выходе источника питания появится рабочее напряжение.

6.2 Окончание работы

- Опустите автомат защиты сети, дисплеи амперметра и вольтметра погаснут.

- Отсоедините разъем входного кабеля от сети электропитания.

- Отсоедините выходной разъём от нагрузки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При проведении технического обслуживания источник питания должен быть отключен от сети электропитания.

Источник питания требует минимального технического обслуживания.

Необходимо регулярно проводить внешнюю очистку источника питания. При использовании источника питания в условиях сильной задымленности или загрязненности воздуха необходимо проводить ежедневную очистку источника питания.

Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений необходимо  удалить коррозию  или  закрепить соединения.

Избегайте попадания влаги внутрь источника питания. При возникновении такой ситуации необходимо осушить внутреннюю часть источника питания и только после этого можно возобновить его эксплуатацию.

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить источник питания от сети электропитания и обратиться в  ООО «Компания «ПВР».

ВНИМАНИЕ! Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению источника питания и нарушению его работы. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь источника питания может привести к поломке источника питания.

Если источник питания  долгое время не эксплуатируется, необходимо его упаковать и храните в сухом месте.

8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данный источник питания не является измерительным оборудованием, поэтому периодический контроль (поверку) погрешностей показаний средств измерения (вольтметр, амперметр) выполнять не требуется.

9. НЕИСПРАВНОСТИ

- Источник питания имеет защиту от перегрузки (имеется ограничение величины постоянного тока, при перегрузке спустя 5 секунд происходит отключение оборудования. Для включения источника питания необходимо опустить автомат защиты сети, а затем снова поднять его).

- Источник питания имеет защиту от превышения выходного напряжения (при достижении напряжения 33 В происходит отключение источника питания. Для включения источника питания необходимо опустить автомат защиты сети, а затем снова поднять его).

- Источник питания имеет защиту от перегрева (датчик температуры,  установленный на    95 °C, отключит источник питания при повышении температуры. При снижении температуры источник питания включается автоматически).

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование источника питания в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность источника питания от повреждений.

Не допускается бросать источник питания при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут повредить источник питания.

Источник питания  должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Все оборудование, производимое ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки источника питания  Покупателю.

Эксплуатация источника питания должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией  изготовителя.

Гарантия распространяется на замену  запасных частей, в которых определён производственный  дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии  ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР»  по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, при наличии  Технического паспорта.

Гарантийные обязательства ООО «Компания «ПВР» не распространяются на случаи повреждения источника питания вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

ВАЖНО:

Гарантия аннулируется безвозвратно в результате  ремонта или модификации любой части источника питания, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения  от  ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) обратиться в ООО «Компания «ПВР».

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник питания постоянного тока 28 В PVR 400 изготовлен и принят отделом технического контроля  (ОТК) ООО «Компания «ПВР» в соответствии с ТУ 7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Источник питания  постоянного тока  28 В PVR 400 признан  годным  для  эксплуатации (протокол испытаний  № 647 от 25 апреля 2017 г).

Серийный номер: ПВЕР2504171112

________________                                                                       _____________________

(личная подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

М.П.

Подпись Покупателя при приемке оборудования  ____________________________ (расшифровка подписи)

Адрес  ООО «Компания «ПВР»:

ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16

e-mail: info@powerstart.ru

13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| Дата | Выполненная работа | ФИО исполнителя | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

|  | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об изделии | 3 |
| 2. | Назначение | 3 |
| 3. | Комплектность | 4 |
| 4. | Технические характеристики | 4 |
| 5. | Меры безопасности | 5 |
| 6. | Подготовка к работе | 6 |
| 7. | Техническое обслуживание | 7 |
| 8. | Метрологическое обеспечение | 8 |
| 9. | Неисправности | 8 |
| 10. | Правила транспортирования и хранения | 8 |
| 11. | Гарантийные обязательства изготовителя | 9 |
| 12. | Свидетельство о приемке | 10 |
| 13. | Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию | 11-12 |

ОТК 1