ООО «Компания «ПВР»

# ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

# МОДЕЛЬ: PVR 50/1000 Case

# Технический паспорт

и инструкция по эксплуатации

|  | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об изделии | 3 |
| 2. | Назначение | 3 |
| 3. | Комплектность | 4 |
| 4. | Технические характеристики | 4 |
| 5. | Меры безопасности | 6 |
| 6. | Подготовка к работе | 7 |
| 7. | Техническое обслуживание | 10 |
| 8. | Метрологическое обеспечение | 11 |
| 9. | Неисправности | 11 |
| 10. | Правила транспортирования и хранения | 11 |
| 11. | Гарантийные обязательства изготовителя | 12 |
| 12. | Свидетельство о приемке | 13 |
| 13. | Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию | 14-15 |

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Благодарим Вас за выбор нашего Источника питания постоянного тока PVR 50/1000 Case.

−	В данном источнике питания используются современные силовые модули с выходным напряжением 28 В.

−	Питание от однофазной сети электропитания.

−	Защищенность от помех, исключает влияние работающего источника питания на    другие электрические приборы.

− 	Новейшая технология контроля выходного напряжения и силы тока.

− 	Малые размеры, небольшой вес, простота эксплуатации.

− 	Применяется на открытом воздухе и в закрытом помещении.

Основными отличительными особенностями источника питания является:

− Возможность продолжительной работы при температуре окружающей среды от - 40 °С до + 50 °С.

− Обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по силе тока или по мощности, источник питания автоматически отключается.

− Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

− Применение микроэлектронных блоков, обеспечивающих высокую мощность и экономичность.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Источник питания обладает наилучшими характеристиками этого класса.

Является идеальным для проведения ремонтно-монтажных, регламентных работ, предполетных проверок, тренингов, тестирований авиационной техники, как в закрытых помещениях, так и на открытых стоянках.

Источник питания PVR 50/1000 Case обеспечивает:

- В режиме обслуживания – подачу постоянного напряжения 28 В, силой тока до 45 А.

- В режиме запуска – подачу постоянного напряжения 24 В, силой пикового тока до   1500 А.

Эффективно используется в:

−	В аэропортах и авиастроительных предприятиях.

−	В лабораториях и конструкторских бюро.

− 	В ремонтных и эксплуатационных службах авиакомпаний и аэропортов.

− 	На вертодромах и приписных площадках.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1. | Источник питания PVR 50/1000 Case | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Входной кабель 1,5 м, с силовым разъемом (вилка) | 1 шт. |
| 3. | Выходной кабель 3 м с авиационным разъёмом ШРАП-500 | 1 шт. |
| 4. | Защитный чехол | 1 шт. |
| 5. | Транспортировочная тележка | 1 шт. |
| 6. | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание 1фаза, В | 220 +/-15% |
| --- | --- |
| Диапазон частоты входного напряжения сети, Гц | 50 +/-6% |
| Максимальный ток потребления из сети, А | 6 |
| Выходное напряжение от выпрямителя, В | 28 |
| Номинальный ток от выпрямителя, А | 40 |
| Пульсация на выходе (макс.), мВ | 150 |
| Выходное напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 |
| Емкость аккумуляторных батарей, А/ч | 26 |
| Пиковый ток (кратковременно), А | 1500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 1000 |
| Температура эксплуатации: | -40 °C до + 50 °С |
| Класс защиты | IP54 |
| Габаритные размеры одного блока ДхШхВ, мм | 410х150х330 |
| Вес, кг | 26 |

4.1 Условия эксплуатации

Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи.

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с ООО «Компания «ПВР» дополнительно.

Расстояние между источником питания и любой боковой поверхностью (стены) во избежание нарушения внутренней вентиляции должно быть не менее 30 см.

Температура окружающего воздуха, С		-40 °C до + 50 °С

Относительная влажность воздуха, не более 		90 %

4.2 Назначение органов управления

Поляризованная розетка служит для подключения выходного кабеля.

Амперметр – показывает величину электрического тока.

Вольтметр – показывает напряжение на выходе источника питания.

Кнопка – служит для контроля заряда аккумуляторов.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

# Правила безопасности и меры предосторожности

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией источника питания, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР».

ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность источника питания, которые возникли из-за некорректной эксплуатации оборудования, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! − В целях обеспечения безопасности при подключении источника питания к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». − К работе с источниками питания допускаются лица не моложе 18 лет, обученные работать с оборудованием. Внутри корпуса изделия имеется опасное для жизни напряжение.

Подключение источника питания и его ремонт должны производить квалифицированные специалисты.

К работе с источником питания допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Источник питания должен использоваться только по назначению.

Всегда отключайте источник питания от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием.

Никогда не оставляйте включенный источник питания без внимания.

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатировать источник питания при: появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.

2. Эксплуатировать источник питания при наличии деформации деталей корпуса.

3. Хранить и эксплуатировать источник питания в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Демонтировать источник питания.

5. Проводить техническое обслуживание источника питания во время его эксплуатации.

6. Переносить источник питания, подключенный к сети электропитания.

7. Включать или выключать вилку входного кабеля в/из сети электропитания в момент работы источника питания с нагрузкой (например: источник питания подключен к воздушному судну).

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Соедините разъем выходного кабеля с разъемом на источнике питания.

- Силовой разъем входного кабеля подключите к сети электропитания.

ВНИМАНИЕ! На выходном разъеме источника питания всегда присутствует напряжение 24 В – 28 В постоянного тока, независимо от того, подключен источник питания к внешней сети электропитания или нет.

Ток, превышающий 45 А:

Если возникнет ситуация, когда потребителям необходим ток свыше 45 А для непродолжительного тестирования, тогда дополнительная мощность может быть взята из аккумуляторных батарей.

Так как требование более 45 А превышает максимум того, что могут дать силовые модули, дополнительная мощность берется от аккумуляторных батарей, которые соединены параллельно с силовыми модулями.  Специалист должен знать, что аккумуляторные батареи при этом разряжаются.

Как только нагрузка от воздушного судна уменьшится до 45 А и меньше, силовой модуль определит это, и автоматически начнет подзарядку аккумуляторных батарей. Следует отметить, что в случае, когда аккумуляторные батареи очень сильно разряжены, может понадобиться несколько минут, чтобы напряжение поднялось до уровня 26 В (напряжение батарей проверяется при отключенной питающей сети и нажатой зеленой кнопке).

Если нагрузка от воздушного судна не будет превышать 45 А, то необходимая мощность будет поставляться от сети электропитания, а аккумуляторные батареи сохранят при этом свою полную зарядку.

В отличие от многих других источников питания, очень чувствительная автоматическая система ограничения по току в силовых модулях позволяет использовать PVR 50/1000 Case одновременно для запуска двигателя и технического обслуживания, при этом установка должна быть подключена сети электропитания переменного тока. При значительной перегрузке силовых модулей в момент запуска, когда отбирается максимальная мощность у источника питания, защита может отключить силовые блоки в целях их безопасности, раскрутка турбины двигателя и запуск, при этом, продолжатся за счет аккумуляторных батарей. В зависимости от мощности двигателя, напряжение может упасть от 23 В до 18 В и в дальнейшем начнет расти по мере того, как скорость вращения турбины будет увеличиваться, а требование по силе тока – уменьшаться.

Если после производства запуска двигателя сработала защита (произошло выключение источника питания), необходимо отключить источник питания от сети электропитания, а затем заново подключить к сети электропитания.

ВНИМАНИЕ! Подключение источника питания и его ремонт, должны производить квалифицированные сотрудники.

Перед подключением источника питания убедитесь в наличии центрального контура заземления и в исправности электрических розеток.

Перед началом работы проверьте состояние кабелей на их исправность.

6.1 Начало работы

Работа источника питания без подключения к сети электропитания.

Источник питания PVR 50/1000 Case выполнен для подачи электрического тока, необходимого для запуска двигателя. При полностью заряженных батареях можно произвести запуск двигателя, не подключая источник питания к внешней сети электропитания. Это достигается при помощи аккумуляторных батарей, расположенных в установке.

Следует отметить, что, так как аккумуляторные батареи постепенно изнашиваются, емкость аккумуляторных батарей (А/ч) будет сокращаться. В результате этого, уменьшается количество запусков, которые можно будет производить между подзарядками аккумуляторных батарей. При значительном уменьшении емкости, аккумуляторные батареи подлежат замене. Срок службы аккумуляторных батареи зависит от количества запусков и объема мощности, взятой для каждого запуска и ‘глубины разрядки’. Также, срок службы аккумуляторных батарей зависит от грамотной эксплуатации источника питания и своевременной подзарядке аккумуляторных батарей.

При правильной эксплуатации, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не допуская глубоких (более 30 %) разрядов и своевременной подзарядке аккумуляторных батарей, срок службы составит 10 лет.

Подзарядка аккумуляторных батарей:

По возможности, аккумуляторные батареи источника питания необходимо подзаряжать каждый раз после запуска двигателя путем подключения установки к сети электропитания 220 В, при этом силовой модуль будет автоматически подзаряжать аккумуляторные батареи.

Определить степень заряженности аккумуляторных батарей можно по напряжению.

Без подключения установки к сети электропитания 220 В, необходимо проверить перед запуском, напряжение аккумуляторных батарей при помощи специальной кнопки на корпусе источника питания. Полностью заряженный источник питания на индикации вольтметра покажет от 25 В до 26 В, а полностью разряженный, на индикации вольтметра покажет от 20 В до 21 В. При полной разрядке аккумуляторных батарей источника питания, требуется немедленная зарядка!

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Примечание: Запуск двигателя не рекомендован, если напряжение батарей без нагрузки меньше 25 В.

Специалист должен знать, что воздушное судно с системой FADEC может не позволить запуск двигателя, если напряжение ниже 20 В постоянного тока. Поэтому надо учитывать, что предполетная подготовка, особенно при повышенных нагрузках, снижает емкость аккумуляторных батарей источника питания (когда источник питания не подключен к внешней сети электропитания). Рекомендуется, чтобы в подобных ситуациях, специалист рассмотрел возможность использования аккумуляторных батарей воздушного судна для предполетных проверок, а источник питания для запуска двигателя, или альтернативно, источник питания использовать для предполетной проверки, а аккумуляторные батареи воздушного судна для запуска.

ВНИМАНИЕ! Специалист обязан знать, что глубокий разряд аккумуляторных батарей установки (ниже 20 В по вольтметру) даже малыми токами (внутреннее освещение, радио и т.п.), в случае использования источника питания без подключения к сети электропитания, приведет к неисправности аккумуляторных батарей, с необходимостью их замены. Гарантия на источник питания в данном случае (полная разрядка) не распространяется, так как это является нарушением правил эксплуатации аккумуляторных батарей

6.2 Окончание работы

- Отсоедините выходной кабель от борта.

- Отсоедините входной кабель от сети электропитания.

- Отсоедините кабели от источника питания.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# При проведении технического обслуживания источник питания должен быть отключен от сети электропитания.

Источник питания требует минимального технического обслуживания.

Необходимо регулярно проводите внешнюю очистку источника питания. При использовании источника питания в условиях сильной задымленности или загрязненности воздуха необходимо очистку источника питания проводить ежедневно.

Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений необходимо удалить коррозию и закрепить соединения.

Избегайте попадания влаги внутрь источника питания. При попадании влаги внутрь источника питания необходимо провести осушку внутренней части установки, и только после этого можно возобновить ее эксплуатацию.

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить источник питания от сети электропитания и обратиться в ООО «Компания «ПВР».

ВНИМАНИЕ! Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению источника питания и нарушению его работы. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь источника питания может привести к неисправности источника питания.

Если источник питания длительное время не эксплуатируется, его необходимо упаковать и храните в сухом месте.

- МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Периодический контроль (поверку) погрешностей показаний средств измерения (индикаторов: вольтметр, амперметр), выполнять не требуется.

- НЕИСПРАВНОСТИ

- Источник питания имеет защиту от перегрузки (имеется ограничение величины постоянного тока, при перегрузке спустя 5 секунд происходит отключение оборудования). Для возобновления его работы, выключите и вновь подключите питание.

- Источник питания имеет защиту от превышении выходного напряжения (при достижении напряжения 33 В происходит отключение оборудования). Для возобновления работы источника питания необходимо отключить и включить питание.

- Источник питания имеет защиту от перегрева (датчик температуры, установленный на   95 °C, отключит оборудование при повышении температуры).

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование источника питания в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность источника питания от повреждений.

Не допускается бросать источник питания при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут повредить источник питания.

Источник питания должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Все оборудование, производимое ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки источника питания Покупателю.

Эксплуатация источника питания должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией изготовителя.

Гарантия распространяется на замену запасных частей, в которых определён производственный дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР» по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, при наличии Технического паспорта.

Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения источника питания вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

ВАЖНО:

Гарантия аннулируется безвозвратно в результате ремонта или модификации любой части источника питания, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения от ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) обратиться в ООО «Компания «ПВР».

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

# Источник питания постоянного тока PVR 50/1000 Case изготовлен и принят отделом технического контроля (ОТК) ООО «Компания «ПВР» в соответствии с ТУ 7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Источник питания постоянного тока PVR 50/1000 Case признан годным  для  эксплуатации

# (Протокол № ____  испытаний от «__» ______ 201__ г.)

Серийный номер:

______________                                                                       _____________________

(личная подпись)                                                                          (расшифровка подписи)

м.п.

# Подпись Покупателя при приемке оборудования   __________________  (расшифровка подписи)

Адрес  ООО «Компания «ПВР»:

# ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16

e-mail: info@powerstart.ru

13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| Дата | Выполненная работа | ФИО исполнителя | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |