ООО «Компания «ПВР»

Установка наземная силовая

источник питания постоянного тока

МОДЕЛЬ: PVR 300

Технический паспорт

и инструкция по эксплуатации

|  | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об изделии | 3 |
| 2. | Назначение | 3 |
| 3. | Комплектация | 4 |
| 4. | Технические характеристики | 4 |
| 5. | Меры безопасности | 5 |
| 6. | Подготовка к работе | 6 |
| 7. | Техническое обслуживание | 7 |
| 8. | Метрологическое обеспечение | 8 |
| 9. | Неисправности | 8 |
| 10. | Правила транспортирования и хранения | 8 |
| 11. | Гарантийные обязательства изготовителя | 9 |
| 12. | Свидетельство о приемке | 10 |
| 13. | Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию | 11-12 |

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Благодарим Вас за выбор нашего Источника питания постоянного тока PVR 300.

−	В данном источнике питания используются современные силовые модули с выходным напряжением 28 В.

−	Питание от трёхфазной сети электропитания.

−	Защищенность от помех, исключает влияние работающего источника питания на другие электрические приборы.

− 	Новейшая технология контроля выходной мощности и силы тока.

− 	Малые размеры, небольшой вес, простота эксплуатации.

− 	Применяется на открытом воздухе, и в закрытом помещении.

Основными отличительными особенностями источника питания являются:

− Возможность продолжительной работы (состояние – вкл.) при температуре окружающей среды от –20 °С до +50 °С.

− Обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по силе тока или по мощности, источник питания автоматически отключается.

− Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

− Применение микроэлектронных блоков, обеспечивающих высокую мощность и экономичность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Современный источник питания обладает наилучшими характеристиками этого класса.

Является идеальным для проведения ремонтно-монтажных, регламентных работ, предполетных проверок, тренингов, тестирований авиационной техники, в закрытых помещениях и на открытых стоянках.

Источник питания PVR 300 обеспечивает подачу постоянного тока напряжением 28 В и номинальной силой 300 А.

Эффективно используется в:

−	В аэропортах и авиастроительных предприятиях;

−	В лабораториях и конструкторских бюро;

− 	В ремонтных и эксплуатационных службах авиакомпаний и аэропортов;

− 	На вертодромах и приписных площадках;

− 	На авиационных выставках, шоу и прочее.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Источник питания постоянного тока 28 В PVR 300				1 шт.

2. Входной кабель 3 м c силовым разъемом						1 шт.

3. Выходной кабель 3 м с авиационным разъёмом ШРАП 500			1 шт.

4. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации				1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание 3ф, В | 380 +/-15% |
| --- | --- |
| Максимальный ток потребления из сети, А | 16 |
| Диапазон частоты входного напряжения сети, Гц | 50 +/-6% |
| Выходное напряжение, В | 28 |
| Выходной ток Номинальный выходной ток, А | Постоянный 300 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Пульсация на выходе (макс.), мВ | 150 |
| Защита: | Имеет электронную защиту по току и напряжению на выходе и входе, а также защиту от перегрева. |
| Температура окружающей среды: | -20 °С до + 50 °С |
| Класс защиты | IP44 |
| Габаритные размеры, мм | 450х230х330 |
| Масса, кг | 18 |

4.1 Условия эксплуатации

Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи, и прочее.

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с

ООО «Компания «ПВР» дополнительно.

Расстояние между источником питания и любой боковой поверхностью (стены) во избежание нарушения внутренней вентиляции, должно быть не менее 30 см.

Температура окружающего воздуха, С		-20 °C до +50 °С

Относительная влажность воздуха, не более 		90 %

4.2 Назначение органов управления

Кнопка «ВКЛ» – служит для включения источника питания.

Кнопка «ВЫКЛ» – служит для выключения источника питания.

Поляризованная розетка – служит для подключения выходного кабеля.

Амперметр – показывает ток на выходе выпрямителя источника питания.

Вольтметр − показывает напряжение на выходе источника питания.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности и меры предосторожности

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией источника питания, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР».

ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность источника питания, которые возникли из-за некорректной эксплуатации источника питания, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения безопасности при подключении источника питания к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Внутри корпуса изделия имеется опасное для жизни напряжение.

Подключение источника питания и его ремонт должны производить квалифицированные специалисты.

К работе с источником питания допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Источник питания должен использоваться только по назначению.

Всегда отключайте источник питания от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием.

Никогда не оставляйте включенный источник питания без внимания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатировать источник питания при: появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.

2. Эксплуатировать источник питания при наличии деформации деталей корпуса.

3. Хранить и эксплуатировать источник питания в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Демонтировать источник питания.

5. Проводить техническое обслуживание источника питания вовремя его эксплуатации.

6. Переносить источник питания, подключенный к сети электропитания.

7. Включать или выключать вилку входного кабеля из сети электропитания в момент работы источника питания с нагрузкой.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Подключение источника питания и его ремонт, должны производить квалифицированные сотрудники.

Перед подключением источника питания убедитесь в наличии центрального контура заземления и в исправности электрических розеток.

Перед началом работы проверьте состояние кабелей и в случае их неисправности либо повреждения, необходимо заменить их.

6.1 Начало работы

1. Соедините разъем выходного кабеля с разъемом на источнике питания.

2. Свободный разъем входного кабеля подключите к сети электропитания.

3. Нажмите кнопку «ВКЛ», подсветка дисплеев вольтметра и амперметра подтвердят исправное состояние источника питания.

6.2 Окончание работы

1. Нажмите на кнопку «ВЫКЛ», дисплей вольтметра и дисплей амперметра погаснут.

2. Отсоедините разъем входного кабеля от сети электропитания.

3. Отсоединить выходной кабель от разъема на источнике питания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При проведении технического обслуживания источник питания должен быть отключен от сети электропитания.

Источник питания требует минимального технического обслуживания.

Необходимо регулярно проводить внешнюю очистку источника питания. При использовании источника питания в условиях сильной задымленности или загрязненности воздуха необходимо очистку источника питания проводить ежедневно.

Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений, необходимо удалить коррозию и закрепить соединения.

Избегайте попадания влаги внутрь источника питания. При попадании влаги внутрь источника питания необходимо провести осушку внутренней части источника питания, и только после этого можно возобновить его эксплуатацию.

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить источник питания от сети электропитания и обратиться в ООО «Компания «ПВР».

ВНИМАНИЕ! Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению источника питания и нарушению его работы. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь источника питания может привести к неисправности источника питания.

Если источник питания длительное время не эксплуатируется, его необходимо упаковать и храните в сухом месте.

8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данный источник питания не является измерительным оборудованием, поэтому периодический контроль (поверку) погрешностей показаний средств измерения (вольтметр, амперметр) выполнять не требуется.

9. НЕИСПРАВНОСТИ

- Источник питания имеет защиту от перегрузки (имеется ограничение величины постоянного тока, при перегрузке спустя 5 секунд происходит отключение оборудования. Для включения источника питания необходимо нажать на кнопку «ВЫКЛ», а затем на кнопку «ВКЛ»).

- Источник питания имеет защиту от превышении выходного напряжения (при достижении напряжения 33 В происходит отключение оборудования. Для включения источника питания необходимо нажать на кнопку «ВЫКЛ», а затем на кнопку «ВКЛ»).

- Источник питания имеет защиту от перегрева (датчик температуры, установленный на 95 °C, отключит оборудование при повышении температуры. При снижении температуры оборудование включается автоматически).

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование источника питания в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность источника питания от повреждений.

Не допускается бросать источник питания при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут повредить источник питания.

Источник питания должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке не более одного года.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Все оборудование, производимое ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки источника питания Покупателю.

Эксплуатация источника питания должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией изготовителя.

Гарантия распространяется на замену запасных частей, в которых определён производственный дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР» по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, при наличии Технического паспорта.

Гарантийные обязательства ООО «Компания «ПВР» не распространяются на случаи повреждения источника питания вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

ВАЖНО:

Гарантия аннулируется безвозвратно в результате ремонта или модификации любой части источника питания, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения от ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) обратиться в ООО «Компания «ПВР».

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник питания постоянного тока 28 В PVR 300 изготовлен и принят отделом технического контроля (ОТК) ООО «Компания «ПВР» в соответствии с ТУ 7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Источник питания постоянного тока 28 В PVR 300 признан годным для эксплуатации (протокол испытаний № ____ от «____» __________ 201____ г.).

Серийный номер:

______________                                                                       _____________________

(личная подпись)                                                                          (расшифровка подписи)

м.п.

Подпись Покупателя при приемке оборудования   __________________  (расшифровка подписи)

Адрес  ООО «Компания «ПВР»:

ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16

e-mail: info@powerstart.ru

13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| Дата | Выполненная работа | ФИО исполнителя | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |